Расшифровка условных обозначений кабельных изделий

| Наименование | Условное обозначение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| Токопроводящая жила | - | медная |
|  | А | алюминиевая |
| Изоляция | В | Из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности |
|  | Пв | Из сшитого полиэтилена |
|  | П | Из полимерных композиций, не содержащих галогенов |
| Броня | Г | Небронированный |
|  | Б | Броня из стальных оцинкованных лент |
|  | Ба | Броня из лент алюминия или алюминиевого сплава |
|  | К | Броня из круглых стальных оцинкованных проволок |
|  | Ка | Броня из проволок алюминия или алюминиевого сплава |
| Наружная оболочка или защитный шланг | В | Наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности |
|  | Шв | Защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности |
|  | Шп | Защитный шланг из полиэтилена |
|  | П | Наружная оболочка из полимерных композиций, не содержащая галогенов |
| Металлический зкран | - | Без экрана |
|  | Э | С экраном |
| Показатели пожарной безопасности | - | Не распространяющие горение при одиночной прокладке |
|  | нг | Не распространяющие горение при групповой прокладке |
|  | нг(А), нг(В) | Не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и В |
|  | нг(А)LS | Не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением |
|  | нг(А)LSLTx | Не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения |
|  | нг(А)-FRLS | Огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением |
|  | нг(А)-FRHF | Огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно активных газообразных продуктов при горении и тлении |
|  | нг(А)FRLSLTx | Огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А с пониженным дымо- и газовыделениеми с низкой токсичностью продуктов горения |
| Конструктивное исполнение токопроводящих жил | О | Однопроволочные |
|  | М | Многопроволочные |
|  | К | Круглые |
|  | С | Секторные |
| Обозначение жил | N | Нулевая жила |
|  | RE | Жила заземления |